«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Васильевского с/п

_______ О.В.Лавриненко

09.01.2014г. №3

ИНСТРУКЦИЯ №10 ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНСТРУКТАЖА ПЕРСОНАЛА

ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ НА 1-УЮ ГРУППУ

1.Общие требования

  - Настоящая инструкция предназначена для персонала, выполняющих техническое обслуживание электрооборудования

  - К самостоятельной работе на оборудовании допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие удостоверение и группу по электробезопасности не ниже 1, прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10-часовой программе

- инструктажпо  электробезопасности на рабочем месте;

- медицинский осмотр согласно приказу министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н

- повторныйинструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через каждые три месяца;

- внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования безопасности - 30 календарных дней);

  - Персонал по частичному обслуживанию электрооборудования   обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты.

  - Персонал по частичному обслуживанию электрооборудования должен:

- уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном случае;

- знатьместоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных  средств  пожаротушения,  главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- выполнятьтолько  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения;

- во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

  - Персонал по обслуживанию электрооборудования должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду толькоиз специально предназначенных для этого установок.

  - При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить начальнику. Приступить к работе можно только с разрешения после устранения всех недостатков.

  - При обнаружении загорания или в случае пожара:

- отключить оборудование;

- сообщить в пожарную охрану;

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности.

При угрозе жизни покинуть помещение.

- При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, немедленно сообщить о случившемся, принять меры к сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования), если это не создает опасности для окружающих.

- За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству.

- Основными опасными и вредными производственными факторами являются:

- движущиеся и вращающиеся детали и узлы автомашины;

- острые кромки деталей;

- выполнение работ вне помещения при неблагоприятных атмосферных явлениях (дождь, гроза)

- отработанные газы в результате сгорания горюче-смазочных материалов;

- В соответствии с "Нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим" персоналу по обслуживанию электрооборудования   выдаются сроком на 12 месяцев костюм   хлопчатобумажный, на 3 месяца рукавицы комбинированные.

2.Требования безопасности перед началом работы

- Убедиться в исправности и надеть специальную одежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

- Проверить не загромождены ли проходы и рабочее место посторонними предметами.  Убедиться в том, что рабочее место достаточно освещено и свет не будет слепить глаза.  Напряжение местного освещения не должно превышать 42В, а переносных электроламп 12В.

- Проверить СИЗ, убедиться в их исправности.

- Проверить необходимый для работы инструмент и приспособления и убедиться в их исправности.  Неисправный инструмент и приспособления с рабочего места убрать.  Переносить рабочий инструмент следует в специальной сумке или ящике.

2.5. Проверить обслуживаемый электроинструмент:

-затяжку болтов, крепящих узлы и детали;

-наличие и исправность заземления;

-состояние провода, целостность изоляции, отсутствие изломов жил.

-четкость работы выключателя.

При ощущении хотя бы слабого действия тока электроинструмент отключить от сети и сдать в ремонт.

2.6. Соединение электроинструмента производите с помощью штепсельных соединений. При этом проверьте контакты принудительного и опережающего включений заземляющего провода

3.Требования безопасности во время работы

- Выполняйте работу, которую поручил мастер или другой руководитель.

- Запрещается наступать на оборванные, свешивающиеся или лежащие на земле и полу провода, а также на обрывки проволоки.

- Запрещается эксплуатировать неисправное электрооборудование, а также оборудование с неисправными или отключенными устройствами аварийного отключения, блокировок, защит и сигнализации.

- Места, опасные для прохода или нахождения в них людей, должны ограждаться канатами или переносными щитами с укрепленными на них знаками безопасности.

- Очистку светильников и замену перегоревших ламп должен производить электротехнический персонал с устройств, обеспечивающих удобный и безопасный доступ к светильникам с группой не ниже 3.

- Переносные ручные электрические светильники должны питаться от сети напряжением от сети не выше 42 вольт.

- Уборку помещений с отдельно установленными распределительными щитами напряжением до 1000 вольт может выполнять один работник, имеющий группу по электробезопасности 1.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.  В случае возникновения загорания необходимо работу прекратить, принять участие в тушении пожара (огнетушителями, асбестовыми покрывалами, песком или сильной струей воды), а при невозможности ликвидации загорания следует вызвать пожарную охрану по телефону 01 и поставить в известность руководство.

5. Требования безопасности по окончании работы

- Привести в порядок рабочее место. Инструмент и приспособления протереть и сложить в отведенное для них место.

- Сообщить о выполненной работе, замеченных недостатках, которые были выявлены в процессе работы.

- Снять и убрать специальную одежду в шкаф, вымыть руки и лицо с мылом, принять душ.  Применять для мытья химические вещества запрещается.