ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ВАСИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01 апреля 2014 года                                                                                                   №16

«Об утверждении Схемы водоснабжения Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом № 416-ФЗ от 07.12.2011 года, Уставом Васильевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Схему водоснабжения Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит обнародованию.

Глава Васильевского сельского поселения                                О.В.Лавриненко

Схема водоснабжения

Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на период до 2020 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ПАСПОРТ СХЕМЫ	4

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6

Общие сведения о Васильевском сельском поселении.	6

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	7

Анализ структуры системы водоснабжения	7

Технические характеристики системы водоснабжения	8

Основные направления в решении проблем системы водоснабжения	8

Выводы 	 9

ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	9

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	10

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ	10

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 	11

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на период  до 2020 года Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением главы Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области;

- Генерального плана Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области, выполненного Волгоградским архитектурно-планировочным бюро;

- Программы социально-экономического развития Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2014 - 2016 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы, обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Васильевском сельском поселении Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений,  затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

-  паспорт схемы;

- пояснительную записку с описанием существующей системы водоснабжения Васильевского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

-  основные финансовые показатели схемы.

# ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области на 2014 - 2020 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Октябрьский район, Васильевское  сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

- Устав Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению  при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- реконструкция существующих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2020 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап  – 2014 - 2015 годы:

- реконструкция существующих водозаборных сооружений и водопроводных сетей;

Второй этап  - 2016 - 2018 годы:

- ремонт существующих скважин;

Третий этап  - 2019 - 2020 (расчетный срок):

- приобретение техники для откачки индивидуальных канализационных стоков.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 1 000 тыс. руб., в том числе:

500 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

500 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

- Увеличение мощности системы водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет глава Васильевского сельского поселения Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Общие сведения о Васильевском сельском поселении

## Октябрьского муниципального района Волгоградской области.

Васильевское сельское поселение расположено в 35,0 км  севернее от р.п.Октябрьский - центра муниципального района,  в 110 км от Волгограда. Васильевское сельское поселение Октябрьского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Октябрьского района и муниципальных образований в его составе" № 968-ОД от 15 декабря 2004 года.

В состав Васильевского сельского поселения входят село Васильевка и Капкинка, с административным центром – село Васильевка.

Васильевское  сельское поселение граничит со Светлоярским муниципальным  районом, Калачевским муниципальным районом, Шелестовским, Ивановским, Ковалевским и Антоновским сельскими поселениями.

Поселение занимает территорию площадью 19318,0 га, на которой проживает 592 человека (по состоянию на 01.01.2014г.).

В направлении районного центра имеется автомобильная дорога с твердым покрытием.

Территория поселения располагается на среднерусской возвышенности в резко засушливой зоне. Рельеф сравнительно равнинный, изрезан балками с колебанием отметок около 2,0 м. Водные ресурсы представлены извилистой речкой Мышкова, проходящей через все поселение. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 7 до 25 м.

Район сельскохозяйственный, основное направление – растениеводство. Промышленные производства на территории отсутствуют.

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  72% из которых  58,2% имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства.

Жилая застройка представлена следующими типами: индивидуальные жилые дома с приусадебными участками и объекты социальной сферы.

Общая площадь жилого фонда Васильевского сельского  поселения составляет 12100  кв.м., из которых 100% приходится на индивидуальный фонд и 0% на многоквартирный жилой фонд. В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 231 дом, общей площадью 12100 кв.м.

Численность постоянно проживающего населения на расчетный срок до 2020 года составит 450 человек.

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время на территории поселения имеется централизованная система водоснабжения. Система водоснабжения – муниципальная собственность  Васильевского сельского поселения. Обслуживающая организация – ОНТ «Васильевское». Протяженность сетей – 16 873 м. Год ввода  в эксплуатацию – 1975г. Техническое перевооружение и реконструкция водопровода не производилось. Износ сетей составляет более 80%. Водопроводными сетями охвачено 80 % территории жилой застройки поселения.

Централизованная система водоотведения отсутствует. Имеющаяся  система водоснабжения требует реконструкции и капитального ремонта, жители сел пользуются индивидуальными колодцами и скважинами.

Водозабор подземный  из глубинной скважины, без очистки, глубина скважины 14,0 м.

Водоснабжение осуществляется из одной артезианской скважины, вода подается через водонапорную башню  в разводящую систему. Вторая скважина (инв.№1612) глубиной 18,0 м. нерабочая.

Рабочая скважина оборудована погружным насосом  6 ЭЦВ -16-140 и станцией управления Каскад.  На скважине не производится учет расхода добываемой воды. Отсутствует ограждения 1 зоны санитарной охраны.

Водоподготовка и водоочистка не осуществляется. Качество воды не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».

Необходимо предусмотреть  в мероприятиях замену водопроводных сетей на трубы ПХВ 10км и приборы учета  подаваемой воды

- существующая мощность – 63,0 тыс.м³/год

- текущее потребление – 48,0 тыс. м³

- перспективное потребление – 48,0 тыс. м³

В перспективе предусматривается бурение новых скважин, замена ветхих сетей, капитальный ремонт скважин и установка частотных регуляторов вместо  водонапорных башен.

Основными направлениями в организации систем водоснабжения и водоотведения существующих населенных мест являются:

-экономия питьевой воды;

-обоснование принятых схем водоснабжения с технико-экономическим расчетом с рассмотрением нескольких вариантов;

-применение новейших технологий для подготовки питьевой воды в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и СанПиН;

-в связи с удаленностью населенных мест и малочисленностью населения возможно применение децентрализованных систем канализации.

Строительство централизованных водозаборов позволит осуществить мероприятия по подготовке хоз-питьевой воды, т.е. производить ее улучшение (умягчение), обеззараживание, создавать специальные запасы в резервуарах чистой воды, противопожарные запасы.

Проектируемые системы водоснабжения относятся ко II категории надежности подачи воды, т.е. длительность снижения подачи воды не должна превышать 15 суток в размере, не превышающем  30% водопотребления.

В состав сооружений включаются скважины, резервуары чистой воды, установки по обеззараживанию, насосная станция II подъема  с группой сетевых насосов. При повышенной жесткости возможно применение установки типа «Струя», обеспечивающей умягчение подземных  вод известково-содовыми растворами. Производительность установок 400-800 м3/сут. Регулирование водоподачи должно осуществляться водонапорными башнями с баками емкостью не менее 50м3.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет 200 л/сут на одного жителя (qж).

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственно – питьевые  нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут =∑qжxΝж/1000, где  Νж- расчетное число жителей

- Расчетное число жителей на расчетный срок с.Васильевка составляет  500человек.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственно – питьевые  нужды составит: 100,0 м³/сут

2. Расход воды на полив зеленых насаждений в населенных пунктах 25,0 м³/сут

3. Количество воды на нужды производства составляет 127,5 м³/сут.

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается не предусмотрен.

Кроме этого необходимо предусмотреть водопотребление на пожаротушение. Для обеспечения наружного пожаротушения необходимо учитывать расходы на противопожарные нужды.  Расход воды на один пожар составляет 10 л/с, при количестве одновременных пожаров – 2.

Технические характеристики систем водоснабжения

| Наименование водозабора | Тип | От населен-ного пункта | Протяжен-ность водо-проводных сетей | Средняя произво-дительность, тыс. м³/год | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Васильевка | п/земн закр | 6 км | 16,873 км | 32,0 | Данных нет |

Основные направления в решении проблем системы водоснабжения

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| В сфере водоснабжения |
| 1 | Дефицит мощности водозаборных сооружений | Реконструкция скважин и замена насосного оборудования |
| 2 | Отсутствие наблюдательной сети скважин | Восстановление наблюдательной сети |
| 3 | Дефицит производственной мощности ВОС, несоответствие качества питьевой воды нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 | Строительство новых водозаборов и новых водопроводных сетей |
| 4 | Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ | Ремонт и замена ветхих сетей |

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью буровой артезианской скважины  глубиной 14 метров.

- Источником водоснабжения сельского поселения являются централизованная водопроводная сеть и индивидуальные скважины и колодцы.

- Вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная в 1975 году, требуется техническое перевооружение и реконструкция водопровода

## ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источником водоснабжения населенных пунктов  сельского поселения на расчетный срок принимаются действующая глубинная скважина  и реконструированная скважина. На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением населения. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этапе строительства – 0,011 тыс. м3/сут.;

- на 2 этапе строительства – 0,011 тыс. м3/ сут.

- на расчетный срок строительства – 0,012 тыс.м3/сут.;

- Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этапе строительства – 0,031 тыс. м3/сут.;

- на II этапе строительства – 0,031 тыс. м3/сут.

- на расчетный срок строительства – 0,031 тыс. м3/сут.

На территории поселения сохраняется существующая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение объектов предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- водонапорные башни.

- Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения  сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ  с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы);

-	получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов.  Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 30 м.;

- строительство новых водозаборных сооружений.

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

На территории поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения. Жители пользуются выгребами или надворными уборными. Для решения проблемы водоотведения из индивидуальных канализационных стоков необходимо иметь технику для откачки колодцев и вывоза стоков.

ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года.

Всего инвестиций на 2014 - 2020 годы необходимо 1000 тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения 500 тыс.руб., для строительства системы водоотведения 500 тыс.руб. (с учетом указанного уровня инфляции).

# ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

Затраты на реализацию программы развития водоснабжения  определены как затраты на проведение всех видов ремонтов.

Основным источником финансирования является бюджет сельского поселения. Также предусматривается участие областного бюджета и средств инвесторов на реализацию мероприятий.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения позволит достичь следующих результатов:

- Социальные результаты – обеспечение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания

- Технологические результаты – снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.

В результате реализации настоящей схемы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.